## Slide 1
業務内容報告
2026年9月 ／ 第2生産部 生産1課
棚卸し業務の調査と標準化 ／ マクロの仕様化 ／ サーバー引き継ぎ調査
報告者: 篠原
Notes: 9月の業務報告。棚卸し、0確認マクロ、サーバー引き継ぎの3本柱で話す。

## Slide 2
今月やったこと
いずれも「人の頭の中にしかない手順」を、誰でも実行できる文書に落とす作業
01
固定テーブル棚卸し
手順書と仕様書を作成。
対象を5製品へ一般化し、
移動先コードを確定
02
0確認マクロ
コードから仕様を復元し、
仕様書兼実行手順書を
新規作成
03
サーバー引き継ぎ
佐藤さんの資料から資産を
復元。点検文書の様式を
決定
いずれも未確定事項を「要確認」として残し、推測で埋めない方針で作成
Notes: 3本柱。共通するのは属人化した手順の文書化。

## Slide 3
01 固定テーブル棚卸し
現物とEG-Pro在庫の差異を解消する作業を、はじめての人が実行できる状態にした
5
対応製品
(AED/TEC1000/TEC5600/NKV/送信機)
10
手順ステップ
(設備操作〜部品取付)
14
ボタン早見表の行数
(当日印刷して持参)
成果物
作業手順書
詳細設計・仕様書
関係性マップ
運用ルール(MOC)
解消した主なリスク
移動先コードの取り違え
資料により201/202/208が混在 → ライン別(201/202/203)で確定。誤ると全対象を誤った倉庫へ移す
見出し1件でSQLが流れる不具合
リスト再作成とD列の目視を手順に明記
棚卸し中の判定列の誤読
Tanaoroshi形式では在庫が全件0のため、新品/使いかけ判定を信用しない旨を追記
Notes: 数字で規模感を示す。リスクは実際に事故りうるものを3つ。

## Slide 4
02 0確認マクロの仕様化
引き継ぎ資料がないため、VBAコードから入力・処理・出力を復元した
入力
A列の番号を
上から順に読む
▶
送信
リール消費画面へ
座標クリックと入力
▶
判定
前面ウィンドウの
タイトルで分岐
▶
記録
B列へ○または
無しを書き込む
本番実行の前に必ず埋める1点
Enter送信がアプリ側で「照会だけ」で終わるのか「消費の登録」まで進むのかがコードから読み取れない。ここで取り消し可否が変わるため、確認できるまで本番実行の判断はできない。
あわせて分かった弱点
画面座標(ウィンドウ左上から横180・縦69)に依存し、解像度や表示倍率が変わると動かない
ウィンドウタイトルの完全一致で判定するため、画面名が変われば待機したまま進まない
実行中に別ウィンドウが前面に出ると、そちらへ番号とEnterが入る
Notes: 未検証であることを明確に伝える。特にEnter送信の影響。

## Slide 5
03 サーバー・システムの引き継ぎ調査
佐藤さんの引き継ぎ資料から、管理対象の資産と依存関係を復元した
復元できた管理対象
共有ファイルサーバー
バックアップ機能を停止し暫定運用中
生産系クラウドサーバー
更新経路が異常。手動更新手順あり
両ネットワーク接続端末
管理者権限が一時移譲されたまま
Pana-CIM 4コンポーネント
いずれも同一バージョン(2020年ビルド)
見つかった共通の弱点
バックアップ障害が2件、いずれも長期間気づかれずに放置されていた。
1件は1年以上、再起動をきっかけに発覚
もう1件はバックアップ元を壊す挙動で停止中
共通点は「成否を確認する担当がいなかった」こと
手順書を作るだけでは再発する。誰がどこで結果を確認し、失敗時に何をするかまで決める必要がある。
点検文書は管理書とSOPの二層構造で作る
検証環境がなく本番でしか確認できないため、SOP側に「操作の種別(読み取りか状態変更か)」「取り消し可否」「中断条件」の3欄を足す。迷ったとき作業者が止まれる根拠を文書に置く。
Notes: バックアップ障害の共通点が本質。文書化だけでは解決しないと伝える。

## Slide 6
10月に向けて
9/18
ゼロ確認の見積もり提出
週報で報告
10/2
4種マクロの調査完了
リール消費・ラベル再発行ほか
10/23-26
棚卸しの実施
いずれかの日程
10末
棚卸し本番
生産完了順に全ライン
判断をお願いしたいこと
0確認マクロのEnter送信が何を確定させるか。確認できる方を教えていただきたい
SQL一括移動の実行者と、バックアップの保存先
50円以下部品を数えるか、ラベル貼付と取り付け解除を省略してよいか
引き継ぎ資料に平文のパスワードが含まれる。点検文書へ転記する前に置き場所を決めたい
Notes: 判断待ちを明確に。特に0確認マクロは本番実行の可否に直結する。