## Slide 1
生産する人の投入方式による表現
セル生産方式 一人で全工程を担当する生産方式。
分割セル生産方式 数人で工程を分担して担当する生産方式。
リレー生産方式（NECで取り入れている方式） 数人で工程を担当し、自分の作業が終われば、前工程の作業を奪い取る。 奪い取られた人はさらに前工程の・・・・先頭の人は新たに次を着手する。

## Slide 2
部材の供給方式による表現
キット配膳方式 計画に基づき、所要台数分の部材一式が一度に現場に投入される方式。
カンバン方式 計画に基づく作業で、部材が無くなりそうなタイミングで供給する方式。 無くなりそうなタイミングは“カンバン”発行で行う。
カンバン
部品倉庫
部品倉庫・現場ストア

## Slide 3: ロット流しと１個流し
ロット流し 工程ごとに全数の作業を完了させ、次工程に渡す生産方式。
１個流し 各工程で１台の作業を行い、完了したら次工程に渡す生産方式。

## Slide 4: タクトタイム/サイクルタイムとリードタイム
タクトタイム(tact time:TT) 計画上モノが流れなければならない周期時間。
サイクルタイム(cycle time:CT) 実際にモノが完成する周期時間
リードタイム(lead time:LT) モノが流れ始めて（入口）から完了する（出口）までの時間。
〇個を〇時間で１個当たり〇秒
〇秒間隔
〇秒