## Slide 1
NullPointerException

## Slide 2: 3勤時の生産方式
フリー品目①
部品外し･取り付け
L1
フリー品目②
L3
L2
フリー品目③
フリー品目④
AED
TEC
多品種小ロット生産の為
フリー品目で常に段取り替えが発生しており､大きな工数がかかっていた｡
フリー品目の各グループの生産時間が異なる為､1日の作業内容がルーチン化できず､都度作業する状態となっていた｡
また､部品外し･取り付けが間に合わず､
ライン停止となることが度々発生していた｡
固定

## Slide 3: AED/TEC-5600/TEC-8000/EMS-1000 固定化
フリー品目①
部品外し･取り付け
L1
L3
L2
フリー品目②
AED
親品目でグループを作成し､固定化を実施
生産頻度の低い品目をフリー品目とした｡
結果､部品取り外し･取り付け回数が大きく減少｡
フリー品目の各グループが1日の生産量となるよう生産管理と調整することで､1日の作業内容がある程度ルーチン化できるように｡
22’ 12/1～ 実施へ
固定
TEC-5600
TEC-8000
EMS-1000
固定

## Slide 4: 送信機 固定化
フリー品目①
部品外し･取り付け
L1
L3
L2
フリー品目②
AED
当初送信機の固定化も予定していたが
カートが不足しており実施できなかった｡
･送信機
生産量: 4h/日
生産頻度: 4回/週
フィーダー使用数: 570ヶ
･TEC-8000
生産量: 0.8h/day
生産頻度: 1回/週
フィーダー使用数: 604ヶ
一番生産頻度が低かった
TEC-8000と送信機のグループを比較
生産効率が上がると判断｡
TEC-8000をフリー品目化し､
送信機を固定とする｡
23’ 2/9～ 実施へ
固定
TEC-5600
TEC-8000
EMS-1000
固定
送信機
カートが不足

## Slide 5: 1~3月生産品目で各生産方式を比較
･3勤時の生産方式
･AED/TEC-5600/TEC-8000/
EMS-1000固定化
･TEC-8000固定を廃止し､
送信機を固定化した現在の生産方式
フリー品目取り付け部品数:34,302ヶ
フリー品目段取り替え回数:79回
固定品目カート入れ替え回数:52回
フリー品目取り付け部品数:21,604ヶ
37%削減
フリー品目段取り替え回数:57回
22回分削減
**h分
固定品目カート入れ替え回数:38回
14回分削減
**h分
フリー品目取り付け部品数:17,394ヶ
20%削減
フリー品目段取り替え回数:54回
3回分削減
固定品目カート入れ替え回数:24回
14回分削減
～22’ 11/31
22’ 12/1～ 実施
23’ 2/9～ 実施

## Slide 7: フィーダー
 | 8mm | 16mm | 32mm | 56mm
AED | 255 | 76 | 16 | 2
EMS-1000 | 277 | 100 | 25 | 11
TEC-5600 | 301 | 125 | 26 | 9
送信機 | 337 | 81 | 13 | 3
フリー品目用 | 1022 | 281 | 129 | 22