## Slide 1: 76期 業務報告 9月
第二生産部 実装技術課 篠原
・業務内容（生産一課連携：在庫差異修正・棚卸し）
・不足部品リストへのEGPro在庫反映：5機種へ展開（AED／送信機／TEC1000／NKV／TEC5600）
・固定テーブル棚卸しの仕様書・手順書・図解作成：主要工程1〜10を文書化
・倉庫移動SQLの改修：バックアップ、更新件数確認、確定／取消の仕組みを追加
・現場確認：倉庫コード、抽出条件、例外処理を聞き取りし、確定事項と未確認事項を整理
・継続中
・0確認の実行手順の具体化
・PanaCIMのロス情報をEGProへ戻す経路の調査
・Topics
①不足部品リストへのEGPro在庫反映
②固定テーブル棚卸しの手順整備
※生産一課の了承を得て報告

## Slide 2: ・Topics①：不足部品リストへのEGPro在庫反映
背景
従来処理は理論上の残数を次回在庫として繰り越す構造で、EGPro在庫を取り込む処理がなく、現場のロスが計算に反映されなかった。
セットアップ
レポート
（シリアル番号）
シリアル照合
部品別に集計
不足部品リスト
B列へ反映
EGPro在庫
対応
Excelの数式とVBAを解析し、在庫の更新元を特定。未照合・非掲載・重複・T付き部品の扱い、実行順、バックアップと復元手順を整備。シリアル重複警告12件は文字処理の不具合を特定し修正。
結果 5機種で実機反映を完了
機種 | 更新 | 据え置き | 非掲載0化 | 警告
AED | 362件 | 4件 | 633件 | 0件
送信機L2 | 520件 | 9件 | 470件 | 0件
他3機種（TEC1000／NKV／
TEC5600）は反映済み。
内訳の記録は未取得。
現場より、予備部品不足に関する状況が改善したとの報告あり。

## Slide 3: ・Topics②：固定テーブル棚卸しの手順整備
背景
既存資料だけでは、使用データ・ツールの処理内容・例外時の判断が分からず、前任者への依存が残っていた。
文書化した主要工程 1〜10
1. 設備操作
2. セットアップ
レポート出力
3. EG-Pro
在庫情報出力
4. マクロ実行
5. スプライシング
切替失敗の処理
6. リスト印刷と
シール貼り
7. 入庫処理
8. 所在不明リール
の処理
9. 現場部品リスト
／移動SQL作成
10. 部品の取り付け
対応
既存資料とマクロ、SQL、出力CSVを突き合わせて文章化。作業分担と判断条件をスイムレーンと判断フローで図解。生産一課への聞き取りを質問票で整理し、ロケーションマスタと棚卸し用倉庫コードを対応づけた。
成果物
詳細設計・仕様書 ／ 棚卸方法 図解 ／ ヒアリング統合記録 ／ ロケーションコード対応表
今後
0確認の対象抽出方法と実行条件を確定し、手順書を完成させる。改修したSQLを、棚卸しデータで検証する。