## Slide 1
■棚卸しルール_前倒しカウント
前倒しで棚卸しを行う場合のカウントルール
カウントの優先順位（前倒し時）
※前提条件：対象部品の部品のハズシと倉庫戻し（入庫）が
完了している事
①マックドライのトレイ部品数量カウント（R***6）
②ソフトトレイのトレイ部品数量カウント（R***7）
③ステック部品の部品数量カウント（R***7）
④リール部品の不回転部品数量カウント（R8***）←旧リールカウンタ
前倒しカウントはココまで
その他の部品は準備が整った通常カウント時からスタートします。
部品カウントルール（前倒し時）
・バーコード単位（袋や梱包）で数量をカウントしてください
・カウントした数を白紙に名前と日付、数量を記入して下さい
※下記参照
・袋（アルミパックなど）や梱包単位で記入した用紙をテープで
貼り付けて下さい
※バーコードにテープが掛からないように注意
・棚列単位で、カウントが終わったら数え済みのラベルを棚列の左側に
貼り付ける
岡野
2017/9/22
35個
アルミパック
1234567
岡野
2017/9/22
35個
数え済
作業者：岡野
数え済
作業者：岡野
棚列
リール
リール

## Slide 2
■棚卸しルール_カウント時
棚卸し時のルール
新/旧リールカウンタ優先カウント
・新リールカウンタは、袋入り（R0102/0103）優先
・旧リールカウンタは、袋無し（R0101/0105）優先
※理由：新リールカウンタは、2度目のバーコード読みが無いので
袋から出す手間を省く為に袋入りを優先
・その他のリールは、空いていれば新リールカウンタ優先
棚戻し位置
・棚位置は、倉庫内の床に棚（**-**）を記入してあるので、
罫書き線に合わせて並べる事
R0102/0103カウント方法
・部品を一旦倉庫外に出す（ハズシエリア）新リールカウンタでカウントが
終わったものから、倉庫へ戻していく
R0101/0105とその他
・倉庫内で部品をカウントして、カウントが終わったものから、倉庫の
所定の位置に戻していく
※旧リールカウンタで進めていくが、新リールカウンタが空いてきたら
新リールカウンタで優先的に進める

## Slide 3
■棚卸しルール_新リールカウンタ
棚卸し時のルール
新リールカウンタ ルール
・数量カウント後に発行されたバーコードを、カウントしたリールに
貼り付ける
※注意点：リールのバーコードにテープが掛からないように
貼り付ける。（下図参照）
・棚列単位でカウントが終了したら、棚列の左端に“数え済”のラベルを
名前を記入して貼り付ける
数え済
作業者：岡野
数え済
作業者：岡野
12367
9000035645
棚列
リール
リール
拡大

## Slide 4
■棚卸しルール_旧リールカウンタ
棚卸し時のルール
旧リールカウンタ ルール
・数量カウント後にカウントした数字を、白紙に名前と数量を書いて
貼り付ける
※注意点：リールのバーコードにテープが掛からないように
貼り付ける。（下図参照）
・棚列単位でカウントが終了したら、棚列の左端に“数え済”のラベルを
名前を記入して貼り付ける
・カウントが終わった棚から、EG Pro倉庫管理HTのバーコードで
バーコードと数量を入力していく
数え済
作業者：岡野
数え済
作業者：岡野
棚列
リール
リール
拡大
岡野
4685
岡野
4685
拡大
岡野
4685
①
②